## Slide 1
VPN
(VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Elaborado por: Angélica García
TELEPROCESOS

## Slide 2: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
La VPN básicamente es una red privada dentro de una red pública, la cual permite conectar diferentes sedes o sucursales, usuarios móviles y oficinas remotas entre si. Es una estructura de red corporativa que utiliza sistemas de gestión y políticas de acceso que permiten al usuario trabajar como si estuviese conectado en su misma red local.

## Slide 3
VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

## Slide 4: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Por lo general la red pública utilizada para crear las VPN's es Internet, aunque también hay otras alternativas como ATM o Frame Relay.
ATM, FR, INTERNET

## Slide 5: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
La VPN funciona basándose en una tecnología llamada tunneling, la cual es una técnica que consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro permitiendo así que los paquetes vayan encriptados de manera que los datos enviados sean ilegibles para extraños.

## Slide 6: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
El túnel queda definido por los puntos extremos y el protocolo de comunicación empleado, que puede ser entre otros IPsec (conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el protocolo de internet autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos, también ofrece protocolos para el establecimiento de claves de cifrado).

## Slide 7: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Tipos de VPN’s
De acceso remoto: modelo más usado actualmente y como su nombre lo dice los usuarios o proveedores se conectan a la empresa desde sitios remotos (desde su casa, hotel, aviones, etc) usando internet como vínculo de conexión, una vez autenticados tienen un nivel de acceso muy similar al de la red local de la empresa

## Slide 8: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Punto a Punto: se utiliza para conectar oficinas remotas con la sede central de la organización.
Over Lan: es una variante del primer modelo expuesto pero en lugar de usar internet como medio de conexión se usa la misma LAN de la empresa y sirve para aislar zonas y servicios de la red interna.

## Slide 9: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
VPN de Acceso Remoto
VPN de conexión Punto a Punto

## Slide 10: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Requerimientos básicos para la correcta implementación de una VPN
Identificación de Usuario: debe identificar la identidad de sus usuarios y restringir el acceso a los no autorizados.
Administración de claves: debe generar y renovar las claves de codificación para el cliente y el servidor.
Administración de Direcciones: debe establecer una dirección del cliente en la red privada y debe cerciorarse que las direcciones privadas se conserven así.

## Slide 11: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Codificación de datos: los datos deben ser encriptados antes de su transmisión por la red para así evitar que usuarios no autorizados de la red los lean, esta operación puede realizarse a través de algoritmos de cifrado como DES o 3DES o mediante técnicas de encriptación como encriptación con clave secreta o encriptación de clave pública.
Soporte a Protocolos Múltiples: debe ser capaz de manejar los protocolos comunes que se utilizan en la red pública. Estos incluyen en protocolo IP, el intercambio de paquetes de internet IPX, entre otros.

## Slide 12: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Herramientas de una VPN
VPN Gateway
Software
Firewall
Router Especial
Dispositivos Hardware especiales que cuenten
con software para proveer de capacidad a la VPN

## Slide 13: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Tipos de conexión de las VPN’s
Conexión de acceso remoto: es realizada por un cliente o un usuario de una computadora que se conecta a una red privada, los paquetes enviados a través de la conexión VPN son originados al cliente de acceso remoto, y éste se autentifica al servidor de acceso remoto, y el servidor se autentifica ante el cliente.

## Slide 14: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Conexión router a router: la conexión es realizada por un router, y este a su vez se conecta a una red privada. En este tipo de conexión, los paquetes enviados desde cualquier router no se originan en los routers. El router que realiza la llamada se autentifica ante el router que responde y este a su vez se autentica ante el router que realiza la llamada y también sirve para la intranet.
Conexión firewall a firewall: donde la conexión es realizada por uno de ellos, y éste a su vez se conecta a una red privada. En este tipo de conexión, los paquetes son enviados desde cualquier usuario en Internet. El firewall que realiza la llamada se autentifica ante el que responde y éste a su vez se autentifica ante el llamante.

## Slide 15: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
En conclusión
Las VPN's actualmente representan una gran solución para las empresas gracias a todas las ventajas que proporciona este tipo de conexiones en cuanto a confiabilidad, seguridad e integridad de los datos, por otro lado reducen notablemente los costos de transferencia de datos de un lado a otro y son sencillas de usar, además facilita la comunicación entre usuarios en lugares distantes.

## Slide 16: VPN AMPLIEMOS CONOCIMIENTOS
¿Qué es ATM?
Las denominadas celdas ATM poseen versatilidad para la conmutación de paquetes de longitud fija, ofreciendo así un mayor ancho de banda y más flexibilidad. Los conmutadores ATM aseguran que el tráfico de grandes volúmenes es flexiblemente conmutado al destino correcto.
Para más información puede dirigirse a: http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml

## Slide 17: VPN AMPLIEMOS CONOCIMIENTOS
¿Qué es Frame Relay?
Constituye un método de comunicación orientado a paquetes para la conexión de sistemas informáticos. Se utiliza principalmente para la interconexión de redes de área local y redes de área extensa sobre redes públicas o privadas. La mayoría de compañías públicas de telecomunicaciones ofrecen los servicios Frame Relay como una forma de establecer conexiones virtuales de área extensa que ofrezcan unas prestaciones relativamente altas.
Frame Relay es una interfaz de usuario dentro de una red de conmutación de paquetes de área extensa, que típicamente ofrece un ancho de banda comprendida en el rango de 56 Kbps a 2.048 Mbps.

## Slide 18: VPN AMPLIEMOS CONOCIMIENTOS
Para más información puede dirigirse a:
http://www.monografias.com/trabajos12/framerelay/framerelay.shtml

## Slide 19: VPN AMPLIEMOS CONOCIMIENTOS
¿Qué es PDU (protocol data unit)?
Las unidades de datos de protocolo, se utilizan para el intercambio entre unidades parejas, dentro de una capa del modelo OSI. Existen dos clases:
PDU de datos
PDU de control
Se utiliza para la implementación del TUNNELING incluyendo un PDU determinado dentro de otro PDU con el objetivo de transmitirla desde un extremo al otro del túnel sin que sea necesaria una interpretación intermedia de la PDU encapsulada.
Para más información puede dirigirse a:
http://es.wikipedia.org/wiki/PDU